## Slide 1
来自于技术服务热线的主要内容
6216机型FTP扫描设置及使用
描述
说明FTP扫描设置的详细步骤及使用方法
_Label_Keyword_PUBLIC_Keyword__Label_Keyword_EXTERNAL_Keyword_

## Slide 2
来自于技术服务热线的主要内容
设置步骤详解
安装电脑FTP服务器及配置
双击“ ”进行安装

## Slide 3
来自于技术服务热线的主要内容
安装完成后双击桌面图标“ ”运行
并确保FTP服务器运行在电脑桌面右下角
FTP Utility

## Slide 4
来自于技术服务热线的主要内容
双击桌面图标“ ”运行FTP Utility
Settings，进行FTP服务器设置
设置扫描文件保存路径
默认端口“21”
勾选“匿名”用户

## Slide 5
来自于技术服务热线的主要内容
打开IE浏览器在地址栏输入主机IP地址（例：http：//150.16.212.178）登陆Pagescope Web Connection，在（管理口令）栏输入管理员密码（sysadm）然后点“登入”
sysadm

## Slide 7
点击 [地址] – [快速拨号设置] – Speed Dial Index（Scan to Server）[251-270]
注：FTP注册地址范围（251-300）
来自于技术服务热线的主要内容
地址
快速拨号设置
[251-270]

## Slide 8
来自于技术服务热线的主要内容
选择空白编号“251”，选择目的地类型“FTP”，点击“应用”
“251”
“FTP”

## Slide 9
来自于技术服务热线的主要内容
输入电脑的IP地址
目录输入“\”
端口号“21”
账号信息“匿名”
输入目的地名称1和2要一致

## Slide 10
来自于技术服务热线的主要内容
输入地址注册内容，需注意以下几点：
1.FTP服务器地址（用于接收扫描数据的电脑 IP地址，例：150.16.212.211）
2.目录输入反斜杠（“\”）
3.远程端口号（选择默认“21”）
4.账号信息（选择“匿名”）
5.全部完成后点击“应用”

## Slide 11
来自于技术服务热线的主要内容
关于扫描时操作面板显示“没有网络设置”的补充说明
当执行主机扫描操作时，按“扫描” –“地址簿”，显示警告信息

## Slide 12
来自于技术服务热线的主要内容
解决方法：在管理员模式的网络设置“SMTP&POP配置”中输入配置信息
任意输入服务器地址
任意输入服务器地址
任意输入邮件地址

## Slide 13
来自于技术服务热线的主要内容
主机扫描操作面板显示效果
按“扫描” –“地址簿” –选择扫描目的地

## Slide 14
总结
汉光联创提供FTP Utility工具，供客户端快速建立FTP服务，方便扫描设置
注意补充说明的设置要点，完成必要设置步骤
了解正确设置步骤有助于日常维护问题的快速判断
来自于技术服务热线的主要内容